Настройки ШЛЮЗА

Режимы  моб. телефона

(устанавливаются в меню моб. телефона)

| Варианты->Установка режимов звонков->Автоповтор | Откл. |
| --- | --- |
| Варианты->Установка режимов звонков->Услуга режима ожидания | Отменить |
| Варианты->Варианты установки защиты->Разрешенные номера | Все |
| Варианты->Варианты установки защиты->Защита телефона | Откл. |
| громкость динамика | Макс |

#### Режимы работы шлюза

Задаются в номере голосового почтового ящика

Меню->Сообщения->Задать номер голосового П/Я

| 1-я цифра | # |
| --- | --- |
| 2-я цифра | Режим набора в городскую линию: 1 – импульсный; 0 – тоновый. |
| 3-я цифра | Режим дозвона: 0 - на фиксированный номер; 1 - с доп-кодом, сброс, если код не введен; 2 - с доп-кодом, если код не введен, дозвон на абонента № 1. |
| 4-я цифра | 1..9 – число абонентов при циклическом дозвоне. |
| 5-я цифра | 1..9 – начинать дозвон после 1..9 звонка из линии; 0 – начинать сразу же; * - не дозваниваться. |
| 6-я цифра | 1..9 – ограничение длительности разговора в минутах; * - длительность не ограничена. |
| 7-я цифра | 1 – проверять занятость городской линии; 0 – не проверять |

Внимание!

Не включайте функцию проверки занятости городской линии на АТС с пониженным напряжением в режиме ожидания («Квант», некоторые мини-АТС), а также на линиях с блокиратором.

Настройка и подключение

Для использования шлюза Вам необходимы: сам шлюз, базовый мобильный телефон Nokia 5110, 5130, 6110 или 6130 с SIM-картой Вашего оператора, блок питания шлюза, провод городской телефонной линии.

Звонить через шлюз в городскую АТС смогут только те мобильные абоненты, номера которых занесены в записную книгу базового телефона.

При звонках из города шлюз может дозваниваться на мобильных абонентов, номера которых включены в список быстрого набора базового телефона.

Все настройки режимов работы шлюза хранятся в ячейке памяти номера голосового почтового ящика базового телефона (записать или изменить можно через меню телефона: Меню->Сообщения->Задать номер голосового П/Я).

Вставьте SIM-карту в моб. телефон шлюза, включите телефон, введите номера мобильных абонентов, установите режимы телефона и введите  настройки шлюза в соответствии с инструкцией. Подключите к шлюзу моб. телефон, блок питания и провод телефонной линии, как показано на картинке. Шлюз готов к работе.

## Исходящие звонки через шлюз

Со своего мобильного телефона наберите мобильный номер шлюза. После проверки присутствия Вашего номера в записной книге шлюз подключит Вас к городской телефонной линии (Вы услышите непрерывный гудок АТС), после чего на клавиатуре своего моб.телефона наберите необходимый Вам городской номер. Для сброса телефонной линии без разрыва связи со шлюзом нажимайте «(».

# Входящие звонки через шлюз

При поступлении вызова с линии городской АТС шлюз осуществляет дозвон на моб. телефон абонента шлюза. Предусмотрены два режима дозвона (требуемый режим необходимо задать в настройках шлюза):

- на фиксированный номер - шлюз звонит абоненту под номером один из записной книжки. Линия городской АТС занимается только в случае ответа абонента. Если абонент занят или недоступен начинается дозвон к абоненту №2 и т.д. (количество абонентов циклического дозвона задается в настройках шлюза);

- на номер произвольного абонента шлюза - через доп-код. При вызове шлюз занимает линию (“поднимает трубку”), подает звуковой сигнал в линию, после чего дозванивающийся абонент должен в течение 6 секунд в тоновом режиме ввести доп-код - цифру, соответствующую номеру необходимого абонента шлюза, включенного в список быстрого набора. После принятия доп-кода шлюз, не разрывая линии, начинает дозвон на моб. телефон соответствующего абонента. Возможен вызов только тех абонентов, которые имеют право на входящие звонки. Если в течение 6 секунд  после звувого сигнала доп-код не введен, шлюз сбросит городскую линию или начнет дозвон на абонента № 1 (задается в настройках шлюза).

Дозвон при поступлении вызова может начинаться сразу же, либо после нескольких звонков, либо может быть отключен (задается в настройках шлюза).

### Переключение между абонентами шлюза

Во время разговора мобильный абонент шлюза может осуществлять переключение линии на другого абонента шлюза, удерживая при этом линию АТС. Для переключения необходимо нажать * и цифру - порядковый номер нужного абонента, т.е. последовательное нажатие на клавиатуре * 4 – вызовет соединение с абонентом 4. Переключение возможно только на тех абонентов, которые имеют право на входящие звонки.

# Подсчет суммарной длительности разговоров абонентов

Для абонентов, на которых возможны исходящие звонки со шлюза осуществляется подсчет суммарной длительности разговоров абонентов каждого из абонентов. Информацию с длительностью в формате ЧЧ:ММ:СС шлюз сохраняет в ячейках 81..89 записной книги SIM-карты телефона. Подсчитывается только время исходящих звонков со шлюза, т.к. за входящие звонки оплата с номера шлюза не берется.

Для просмотра содержимого ячейки памяти записной книги на клавиатуре телефона достаточно набрать номер ячейки и нажать «(». Например, после последовательного нажатия 81( на дисплей телефона будет выведено содержимое 81-й ячейки записной книги (длительность звонков на абонента №1).

# Text boxes

линия АТС

~ 220 В